## Slide 1: HUB 8735 ultra 開發板教學
簡報者:王彥豐

## Slide 2
HUB 8735 ultra基礎介紹
HUB 8735 ultra相關應用
Arduino IDE 環境建置與燒錄
範例實戰
目錄

## Slide 3: HUB 8735 ultra基礎介紹

## Slide 4: HUB 8735 ultra
HUB 8735 ultra基礎介紹
具有中央處理器（CPU）、記憶體、輸入/輸出腳位、NPU AI運算引擎。
內建多款最佳化的AI models可直接運行，可廣泛應用於各種結合影像識別或AI運算之物聯網場域。
適用於智慧生產，智慧零售，智慧城市，智慧醫療照護等場景。

## Slide 5: HUB 8735 ultra(硬體規格)
HUB 8735 ultra基礎介紹
功能 | 描述
處理器 | RTL8735B AIoT國產晶片
影像輸入 | 搭配國產Full HD 1080P CMOS感測器
語音輸入 | 內建MIC語音輸入功能 高感度數位MIC
儲存裝置 | 支援SD記憶卡
無線通訊 | Wi-Fi 2.4GHz/5GHz Bluetooth BLE 無線影像串流
影像壓縮 | H.264/265
AI處理 | 提供多種pre-trained AI models供快速上手 自己客製AI models
UART介面 | 提供多組UART外接週邊 提供與ESP32 CAM相同的AT Command
USB-C介面 | USB燒錄、debug USB影像輸出
LED | 補光LED
I/O擴充版 | 依照開發者需求擴充功能，如IMU感測器、超聲波感測器、喇叭語音 輸出、溫度、震動、濕度等功能

## Slide 6: HUB 8735 ultra(開發板腳位)
HUB 8735 ultra基礎介紹

## Slide 7: HUB 8735 ultra(接腳數量比較)
 | HUB 8735 ultra | HUB 8735 | ESP32-CAM
SPI | 2 | 1 | 1
I2C | 2 | 2 | 0
PWM | 9 | 4 | 3
UART | 3 | 2 | 1
ADC | 5 | 7 | 7
GPIO | 24 | 15 | 10
HUB 8735 ultra基礎介紹

## Slide 8: HUB 8735 ultra(開發板硬體示意圖)
HUB 8735 ultra基礎介紹
白光LED
RESET按鈕
USB DEBUG and Download
Function
UART Download
USB OTG

## Slide 9: HUB 8735 ultra(燒錄與偵錯)
HUB 8735 ultra基礎介紹
RESET按鈕
功能按鈕
可直接透過按住功能鍵與短按Reset鍵進入Download mode。
(仍保留短路3V3及Pin14的方式)

## Slide 10: HUB 8735 ultra相關應用

## Slide 11: HUB 8735 ultra(無線通訊方式)
HUB 8735 ultra相關應用
低功耗藍芽
(BLE)
WiFi
(2.4G 5G)

## Slide 12: HUB 8735 ultra(通訊相關應用)
HUB 8735 ultra相關應用
Line Notify
IFTTT
Mqtt

## Slide 13: HUB 8735 ultra(支援的AI檢測方式)
HUB 8735 ultra相關應用
圖片來源:https://www.amebaiot.com/zh/amebapro2-amb82-mini-arduino-peripherals-examples/#ambpro2-arduino-ai
人臉識別
人臉檢測
物體檢測
音頻分類

## Slide 14: HUB 8735 ultra(延伸應用1)
HUB 8735 ultra相關應用
車輛偵測與計數
IC定位與爬料偵測
車牌檢測

## Slide 15: HUB 8735 ultra(延伸應用2)
HUB 8735 ultra相關應用
機械手臂
自走車

## Slide 16: Arduino IDE 環境建置與燒錄

## Slide 17: 下載Arduino IDE
https://www.arduino.cc/en/software
Arduino IDE 環境建置與燒錄
下載安裝檔案

## Slide 18: 安裝Arduino IDE
Arduino IDE 環境建置與燒錄

## Slide 19: 設定Arduino執行環境
Arduino IDE 環境建置與燒錄

## Slide 20: 設定Arduino執行環境
https://github.com/ideashatch/HUB-8735/raw/main/amebapro2_arduino/Arduino_package/ideasHatch.json
Arduino IDE 環境建置與燒錄

## Slide 21: 儲存偏好設定
Arduino IDE 環境建置與燒錄

## Slide 22: 增加環境檔案
Arduino IDE 環境建置與燒錄
解壓縮Arduino15.zip至C:\Users\使用者名稱\AppData\Local\Arduino15

## Slide 23: 安裝驅動程式
Arduino IDE 環境建置與燒錄
將HUB 8735 ultra 透過 USB Type-C 連接電腦。
若是第一次使用HUB 8735 ultra，系統會自動安裝此驅動程式。
若有找不到驅動程式 Confidential 的問題，可以從下方網址下載相關驅動程式。
https://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER_ZIP.html
USB Type-C

## Slide 24: 安裝驅動程式
Arduino IDE 環境建置與燒錄
右鍵安裝
確認電腦有讀取到序列埠
解壓縮CH341SER.ZIP

## Slide 25: 開啟開發板管理員
Arduino IDE 環境建置與燒錄
搜尋HUB 8735

## Slide 26: 開啟Blink範例程式
Arduino IDE 環境建置與燒錄

## Slide 27: 開啟Blink範例程式
Arduino IDE 環境建置與燒錄
LED

## Slide 28: 選擇開發板
Arduino IDE 環境建置與燒錄

## Slide 29: HUB 8735 ultra(燒錄與偵錯)
RESET按鈕
功能按鈕
可直接透過按住功能鍵與短按Reset鍵進入Download mode。
(仍保留短路3V3及Pin14的方式)
Arduino IDE 環境建置與燒錄
短路
BOOT_V3P3
BOOT_MODE
注意:再插上USB type-C之前
不要接到左側的5V與GND

## Slide 30: 瑞昱原廠範例
補充
https://www.amebaiot.com/zh/ameba-arduino-summary/

## Slide 31: 範例實戰
Button

## Slide 32: 開啟Button範例程式
範例實戰

## Slide 33: 修改Button範例程式
範例實戰
更改為PUSH_BTN
更改為LED_BUILTIN

## Slide 34: 範例實戰
PWM_CameraLED

## Slide 35: 開啟PWM_CameraLED範例程式
範例實戰

## Slide 36: 開啟PWM_CameraLED範例程式
範例實戰

## Slide 37: 開啟PWM_CameraLED範例程式
範例實戰
按下按鈕調整LED的亮度

## Slide 38: 範例實戰
HTTPDisplayJPEG

## Slide 39: 開啟HTTPDisplayJPEG範例程式
範例實戰

## Slide 40: 修改HTTPDisplayJPEG範例程式
範例實戰
修改成自己的WIFI名稱與密碼

## Slide 41: HTTPDisplayJPEG範例程式
範例實戰

## Slide 42: 顯示結果
範例實戰
HUB 8735的IP位置

## Slide 43: 範例實戰
ISP 控制

## Slide 44: VLC播放器
範例實戰
電腦版網址:
https://www.videolan.org/vlc/index.zh_TW.html

## Slide 45: 顯示結果
範例實戰
HUB 8735的RTSP位置

## Slide 46: ISPControl範例程式
範例實戰
Exposure:介紹了如何調整相機的曝光模式、曝光時間、增益、電源頻率等等。
ImageTuning:調整亮度、對比度、飽和度、銳利度等級並啟用Lens Distortion Correction (LDC)。
Mode:設定日間夜間模式以及灰階模式。
WhiteBalance:設定白平衡模式為自動或手動模式。預設為自動。
WideDynamicRange:WDR 可設定為自動或手動模式。 預設為禁用。

## Slide 47: 開啟Exposure範例程式
範例實戰
曝光模式:
輸入 “AE={value}” 將曝光模式設定為自動或手動。 （0：手動，1：自動）。
輸入 “AE” 取得曝光模式。
設定曝光時間:
輸入 “EXPTIME={value}” 設定曝光時間。 曝光時間應小於或等於33333us。
輸入 “EXPTIME” 以獲得我們的曝光時間。
設定 AE Gain:
輸入 “GAIN={value}” 設定增益值。 （範圍從256-32768）
輸入 “GAIN” 以獲得增益值。
設定電源頻率（防閃爍模式）:
輸入 “PLF={value}”設定電源頻率。（0：停用，1：50Hz，2：60Hz，3：自動）
輸入 “PLF” 取得電源頻率。
設定電源頻率為防止光源閃爍。 如果曝光模式設定為自動，則預設使用50Hz來檢查是否有閃爍。

## Slide 48: 開啟ImageTuning範例程式
範例實戰
調整亮度:
輸入 “BRIGHTNESS={value}” 以更改影像的亮度值。
輸入 “BRIGHTNESS” 來取得影像的亮度值。
調整對比度:
輸入 “CONTRAST={value}” 以更改影像的對比度。
輸入 “CONTRAST” 來取得影像的對比度值。
調整飽和度:
輸入 “SATURATION={value}” 以更改影像的飽和度。
輸入 “SATURATION” 來取得影像的飽和度值。
調整銳利度:
輸入 “SHARPNESS={value}” 以更改影像的銳利度。
輸入 “SHARPNESS” 來取得影像的銳利度值。
啟用/停用 LDC:
輸入 “LDC={value}” 啟用或停用LDC。
輸入 “LDC” 來取得影像的LDC值。

## Slide 49: 範例實戰
RTSPFaceDetection

## Slide 50: 開啟RTSPFaceDetection範例程式
範例實戰

## Slide 51: 修改RTSPFaceDetection範例程式
範例實戰
修改成自己的WIFI名稱與密碼

## Slide 52: RTSPFaceDetection範例程式
範例實戰

## Slide 53: RTSPFaceDetection範例程式
範例實戰

## Slide 54: 顯示結果
範例實戰
HUB 8735的RTSP位置

## Slide 55: 顯示結果
範例實戰

## Slide 56: 範例實戰
ObjectDetectionLoop

## Slide 57: YOLOV7
You Only Look Once (YOLO)這個字是Joseph Redmon作者取自於You only live once，YOLO是one stage的物件偵測方法，也就是只需要對圖片作一次卷積神經網路(CNN)架構便能夠判斷圖形內的物體位置與類別，因此辨識速度比two stage深度學習模型還快。
https://github.com/WongKinYiu/yolov7
https://pjreddie.com/darknet/yolo/
範例實戰

## Slide 58: Two Stage?
常見的two stage深度學習模型有R-CNN、Fast-RCNN、Faster RCNN等等。
範例實戰

## Slide 59: 如何訓練?
辨識圖片
範例實戰
準備資料集
標籤資料
訓練模型

## Slide 60: 如何應用在HUB 8735 Ultra?
範例實戰
HUB 8735 Ultra預設使用的格式為.nb的模型檔案，需先將訓練出來的YOLOV7模型轉換成該格式。
預訓練的模型檔案位置在下列目錄底下 C:\Users\使用者名稱\AppData\Local\Arduino15\packages\ideasHatch\hardware\AmebaPro2\4.0.10-Release\variants\common_nn_models\

## Slide 61: 開啟ObjectDetectionLoop範例程式
範例實戰

## Slide 62: 修改ObjectDetectionLoop範例程式
範例實戰

## Slide 63: 修改ObjectDetectionLoop範例程式
範例實戰

## Slide 64: 修改ObjectClassList
範例實戰

## Slide 65: 顯示結果
範例實戰

## Slide 66: 顯示結果
範例實戰

## Slide 67: 回傳數值說明
範例實戰
x
y

## Slide 68: 範例實戰
MQTT_Basic

## Slide 69: MQTT說明
MQTT 是一種以標準為基礎的訊息傳遞協定或規則集，用於機器對機器的通訊。
智慧型感應器、可穿戴裝置和其他物聯網 (IoT) 裝置，通常必須透過頻寬有限的資源受限網路來傳輸和接收資料。

## Slide 70: 開啟MQTT_Basic範例
範例實戰

## Slide 71: 修改MQTT_Basic範例
範例實戰

## Slide 72: 修改MQTT_Basic範例
範例實戰
傳送訊息至MQTTX

## Slide 73: Mqttx新增連線
範例實戰
新增mqtt連線
http://mqtt-client.emqx.com/

## Slide 74: Mqttx新增Topic
範例實戰
新增Topic

## Slide 75: 範例實戰
螺絲數量檢測與上傳mqtt ObjectDetectionCallbackMqtt

## Slide 76
1.拍攝資料集與訓練模型
拍攝影像
標註資料
訓練模型
產生模型檔案
2.瑞昱AI模型轉換與Arduino燒錄
上傳檔案
下載轉換後模型
放在同專案
開啟Arduino IDE
放在Arduino
範例資料夾
燒錄程式
3.程式運作流程
拍攝影像並偵測
讀取結果
將資料上傳至
MQTT伺服器
使用者讀取MQTT
上的資料並顯示
雲端

## Slide 77: GitHUB
https://github.com/wang75364/HUB-8735_Ultra.git

## Slide 78: 範例檔案放置位置
範例的位置必須放在 C:\Users\使用者名稱\AppData\Local\Arduino15\packages\ideasHatch\hardware\AmebaPro2\4.0.10-Release\libraries\NeuralNetwork\examples\ 目錄底下

## Slide 79: 線上AI模型轉換
https://www.amebaiot.com/zh/amebapro2-ai-convert-model/

## Slide 80
Email位置，系統會將轉換後的模型檔案寄到該信箱
要轉換的模型種類
要轉換的模型檔案
用來驗證模型的圖片

## Slide 81: 線上AI模型轉換

## Slide 82
轉換後的模型必須放在以下目錄的專案資料夾
C:\Users\使用者名稱\AppData\Local\Arduino15\packages\ideasHatch\hardware\AmebaPro2\4.0.10-Release\libraries\NeuralNetwork\examples\
並且將該檔案重新命名成yolov7_tiny.nb

## Slide 83: 修改參數

## Slide 84: 修改參數

## Slide 85: RTSP顯示畫面
範例實戰

## Slide 86: MQTTx顯示結果
範例實戰

## Slide 87: Thank you